## Slide 1
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental
Diseño de Bases de Geodatos (14504)
DATOS ESPACIALES Y GEOPROCESOS
“Generar la información, procesarla y llevarla a PostGIS”
Profesor: Ignacio Yáñez Henríquez
Unidad 3 · Semanas 10–13 · 23 nov – 18 dic 2026

## Slide 2
1. Objetivos de la unidad
Unidad 3
Espacializar
Resultado de la unidad
Estructurar geodatos mediante tipos de geometría, sistemas de referencia, reglas de validez e índices espaciales, con criterios de interoperabilidad y calidad.
Módulo G (semanas 10–12)
Caso territorial: infraestructura crítica e incendios (ya cargado en PostGIS en la semana 9)
Geodatabase del caso en ArcGIS Pro
Geoprocesos básicos y ModelBuilder
Lab autónomo B (7–11 dic)
PostGIS (semanas 9, 11 y 13)
Geometrías, SRID, validez, índices GiST, metadatos (ISO 19115-1) y calidad (ISO 19157-1)
Paralelo geodatabase ↔ PostGIS

## Slide 3
MÓDULO G
Geoprocesos básicos en ArcGIS Pro
Las operaciones que después escribiremos en SQL

## Slide 4
2. Del dato al mapa
Generar
Tablas del caso incendios a feature classes (XY Table To Point) y digitalización.
Estructurar
Feature dataset, dominios, subtipos y relationship classes.
Procesar
Selección, proximidad, superposición y agregación.
Trasladar
La misma estructura y validación en PostGIS.
Mapear
Capas de consulta y mapa final (semana 16).

## Slide 5
3. El modelo vectorial (OGC SFA · ISO 19125 · ISO 19107)
1
Point
Dimensión 0. Establecimientos y focos.
2
LineString
Dimensión 1. Red vial.
3
Polygon
Dimensión 2. Comunas y áreas quemadas.
4
Multi*
Colecciones del mismo tipo: una comuna con islas.
5
GeometryCollection
Mezcla de tipos; evitar como tipo de columna.
6
SRID
Toda geometría declara su sistema de referencia.

## Slide 6
4. Sistemas de referencia en Chile (ISO 19111)
EPSG | Nombre | Unidad | Uso en el curso
4326 | WGS 84 geográficas | grados | Intercambio y GPS; no medir distancias ni áreas
32719 | WGS 84 / UTM zona 19S | metros | SRID de trabajo del caso (Chile central)
32718 | WGS 84 / UTM zona 18S | metros | Chile al oeste de 72° O
3857 | Web Mercator | metros (distorsionados) | Solo visualización web

## Slide 7
5. Estándares que ordenan los geodatos
Estándar | Qué fija | En el curso
ISO 19109 | Esquema de aplicación: el objeto geográfico | Catálogo del proyecto (U1)
ISO 19110 | Catálogo de entidades | Diccionario con tipo de geometría
ISO 19107 | Esquema espacial: tipos de geometría | Point, LineString, Polygon
OGC SFA · ISO 19125 | Simple Features y su opción SQL | Funciones ST_ de PostGIS
ISO 19111 | Referencia por coordenadas | EPSG:4326 y EPSG:32719
ISO 19115-1 | Metadatos | catalogo_capa
ISO 19157-1 | Calidad de datos | Validación de stg_area_quemada
OGC GeoPackage 1.4 | Formato de intercambio | caso_14504.gpkg

## Slide 8
6. Paralelo geodatabase ↔ PostgreSQL/PostGIS
Geodatabase (Esri) | PostgreSQL / PostGIS | En el caso
Feature dataset | Esquema + un solo SRID | riesgo · EPSG:32719
Feature class | Tabla con geometry(tipo, SRID) | infraestructura, area_quemada
ObjectID | serial / IDENTITY como PK | id_infra
Dominio codificado / de rango | DOMAIN, CHECK o FK a catálogo | d_causa
Subtipo | Columna discriminadora | id_tipo
Relationship class | FK con RESTRICT / CASCADE | evento → área quemada
Topología | ST_IsValid, ST_Overlaps, triggers | Comunas sin solape
Attribute rules | Triggers y CHECK | Punto dentro de su comuna
Índice espacial | Índice GiST | gix_infra_geom

## Slide 9
7. Geoprocesos básicos
1
Selección
Por atributos y por localización (dentro de, intersecta, a distancia).
2
Buffer
Área de influencia a una distancia: zona de 500 m del incendio.
3
Clip
Recorta una capa con un polígono: vías dentro de una comuna.
4
Intersect
Superpone y conserva lo común con atributos de ambas capas.
5
Dissolve
Une geometrías por un atributo: una zona de amenaza continua.
6
Spatial Join / Near
Asocia por ubicación y calcula el más cercano.

## Slide 10
8. Cada herramienta tiene su SQL
Herramienta ArcGIS Pro | Pregunta | PostGIS
Select Layer By Location | ¿Qué escuelas están en el área quemada? | ST_Within / ST_Intersects
XY Table To Point | Coordenadas a puntos | ST_SetSRID(ST_MakePoint(x, y), 32719)
Project | Cambiar de SRC | ST_Transform
Pairwise Buffer | Zona de 500 m | ST_Buffer(geom, 500)
Pairwise Clip / Intersect | Superficie quemada por comuna | ST_Intersection + ST_Intersects
Pairwise Dissolve | Zona continua | ST_Union + GROUP BY
Spatial Join | Establecimientos por comuna | JOIN ON ST_Intersects + count
Near | Cuartel más cercano | ORDER BY geom <-> geom LIMIT 1
Check / Repair Geometry | Geometrías inválidas | ST_IsValid / ST_MakeValid

## Slide 11
POSTGIS
La misma base, ahora en SQL
Semanas 9, 11 y 13

## Slide 12
9. SRID: declarar no es transformar
ST_SetSRID
Declara el SRC sin mover coordenadas (Define Projection).
ST_Transform
Recalcula coordenadas a otro SRC (Project).
Error típico
Medir en EPSG:4326 entrega grados, no metros.
-- puntos desde columnas x/y
UPDATE infraestructura
SET geom = ST_SetSRID(
ST_MakePoint(x_utm, y_utm), 32719);
-- ver en geográficas
SELECT nombre,
ST_AsText(ST_Transform(geom, 4326))
FROM infraestructura WHERE id_tipo = 1;
-- registro en grados declarado mal
UPDATE stg_area_quemada
SET geom = ST_Transform(
ST_SetSRID(geom, 4326), 32719)
WHERE ST_XMin(geom) < 1000;

## Slide 13
10. geometry o geography
Criterio | geometry | geography
Cálculo | Plano, en las unidades del SRC | Sobre el elipsoide, en metros
Funciones | Todas | Subconjunto
Velocidad | Mayor | Menor
Uso recomendado | Áreas regionales en UTM (el caso) | Datos globales o continentales

## Slide 14
11. Validez y reglas espaciales
1
Diagnóstico
ST_IsValid y ST_IsValidReason: moños, anillos que se tocan, SRID mal declarado.
2
Reparación
ST_MakeValid + ST_CollectionExtract; equivale a Repair Geometry.
3
Restricción
CHECK (ST_IsValid(geom)) y typmod geometry(MultiPolygon, 32719).
4
Regla de negocio
Trigger: el punto debe caer en su comuna (como una attribute rule).

## Slide 15
12. Índices espaciales GiST
Fundamento: árboles R (Guttman, 1984) y GiST (Hellerstein et al., 1995).
1
Filtro primario
Compara cajas envolventes con el índice: rápido y aproximado.
2
Filtro secundario
Evalúa la geometría exacta solo en los candidatos.
3
Medición en laboratorio
200.000 puntos: 452 ms sin índice y 7,6 ms con índice GiST (prueba del curso).

## Slide 16
13. Para las semanas 10–13
Tareas
Laboratorio
Labs 10 y 11: geodatabase y geoprocesos
Lab B (7–11 dic, autónomo): flujo de geoprocesos + tabla de equivalencias
Guías
Módulo G: ejercicios G.1–G.8
Guía U3 ★: 3.3, 3.7 y 3.8 (semana 9); el resto, práctica optativa
Proyecto y evaluación
Hito P3 (18 dic)
Control 3 (semana 13)
Lecturas
Zeiler (1999); Arctur y Zeiler (2004)
Obe y Hsu (2021), caps. 1–4; manual de PostGIS 3.4

## Slide 17
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental
Diseño de Bases de Geodatos (14504)
DATOS ESPACIALES Y GEOPROCESOS
“Generar la información, procesarla y llevarla a PostGIS”
Profesor: Ignacio Yáñez Henríquez
Unidad 3 · Semanas 10–13 · 23 nov – 18 dic 2026