## Slide 1
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental
Diseño de Bases de Geodatos (14504)
CONSULTAS ESPACIALES Y PROYECTO
“Responder al cliente con SQL espacial y comunicarlo con mapas”
Profesor: Ignacio Yáñez Henríquez
Unidad 4 · Semanas 14–17 · 21 dic 2026 – 15 ene 2027

## Slide 2
1. Tres familias de consultas espaciales
Base formal: relaciones topológicas de Egenhofer y Franzosa (1991) y matriz DE-9IM (Clementini et al., 1993).
1
Predicados
¿Se relacionan? Devuelven verdadero o falso: intersects, within, touches, dwithin.
2
Medidas
¿Cuánto? Devuelven números: área, longitud, distancia.
3
Constructores
Crean geometrías nuevas: buffer, intersección, unión, envolvente.

## Slide 3
2. Predicados espaciales
Predicado | Significado | Pregunta de SENAPRED | ArcGIS Pro
ST_Intersects | Comparten algún punto | ¿Qué vías cruzan el área quemada? | Intersect
ST_Within | A está dentro de B | ¿Qué escuelas quedaron dentro? | Within
ST_Touches | Solo comparten el borde | ¿Qué comunas limitan con Viña? | Boundary touches
ST_DWithin | A menos de d metros | ¿Qué críticos están a menos de 2 km? | Within a distance
ST_Overlaps | Se superponen parcialmente | ¿Hay comunas mal digitalizadas? | Topología

## Slide 4
3. Contención y proximidad
ST_Within
Establecimientos dentro del área vigente.
ST_DWithin
Usa el índice GiST; ST_Distance < d no.
Control
3 dentro; Escuela Villa Alemana Norte a 1.300 m.
SELECT e.codigo, i.nombre,
round(ST_Distance(i.geom, a.geom)) AS dist_m
FROM v_area_vigente a
JOIN evento_incendio e USING (id_evento)
JOIN infraestructura i
ON ST_DWithin(i.geom, a.geom, 2000)
JOIN tipo_infraestructura t
ON t.id_tipo = i.id_tipo AND t.critica
WHERE NOT ST_Intersects(i.geom, a.geom)
ORDER BY dist_m;

## Slide 5
4. Join espacial: la geometría pone la FK
Spatial Join
Cuenta críticos por comuna según su ubicación.
Comparar
Con el conteo por FK de la U2: ¿por qué difiere?
Hallazgo
CESFAM Miraflores está declarado en otra comuna.
SELECT c.nombre,
count(i.id_infra) AS n_criticos_geom
FROM comuna c
LEFT JOIN (infraestructura i
JOIN tipo_infraestructura t
ON t.id_tipo = i.id_tipo AND t.critica)
ON ST_Intersects(c.geom, i.geom)
GROUP BY c.nombre
ORDER BY n_criticos_geom DESC;

## Slide 6
5. Vecino más cercano (KNN)
Operador <->
Ordena por distancia usando el índice.
LATERAL
Una subconsulta por cada foco.
Equivale a
Near / Generate Near Table.
SELECT e.codigo, b.nombre, round(b.dist) AS dist_m
FROM evento_incendio e
CROSS JOIN LATERAL (
SELECT i.nombre,
ST_Distance(i.geom, e.geom) AS dist
FROM infraestructura i
WHERE i.id_tipo = 4
ORDER BY i.geom <-> e.geom
LIMIT 1
) AS b
ORDER BY dist_m DESC;

## Slide 7
Idea clave
Toda consulta espacial responde a una decisión territorial.
Antes de escribir SQL, formular la pregunta en el lenguaje del cliente.

## Slide 8
6. Superficie quemada por comuna
ST_Intersection
Recorta cada área con cada comuna.
ST_Union
Evita contar dos veces las superposiciones.
Control
Quilpué 2.123 ha · Viña 1.843 ha · Villa Alemana 959 ha · Valparaíso 565 ha.
WITH quemado AS (
SELECT c.cod_comuna,
ST_Union(ST_Intersection(c.geom, a.geom)) AS geom
FROM comuna c
JOIN v_area_vigente a ON ST_Intersects(c.geom, a.geom)
GROUP BY c.cod_comuna
)
SELECT c.nombre,
round((ST_Area(q.geom) / 1e4)::numeric, 1) AS ha,
round((100 * ST_Area(q.geom) / ST_Area(c.geom))::numeric, 2) AS pct
FROM quemado q JOIN comuna c USING (cod_comuna);

## Slide 9
7. Planes de ejecución: ¿se usa el índice?
ST_Distance(p, e) < 1000
La función envuelve la columna: el índice no se puede usar
Plan: Parallel Seq Scan sobre 200.000 puntos
Tiempo medido en el laboratorio del curso: 548 ms
ST_DWithin(p, e, 1000)
Agrega un filtro por caja envolvente
Plan: Bitmap Index Scan sobre el índice GiST
Tiempo medido en el laboratorio del curso: 0,76 ms
Verificar siempre con EXPLAIN ANALYZE

## Slide 10
8. Calidad (ISO 19157-1), trazabilidad y respaldo
Qué verificar | Cómo
Geometrías válidas | SELECT count(*) … WHERE NOT ST_IsValid(geom) = 0
SRID homogéneo | geometry_columns: un solo SRID por esquema
Consistencia atributo–geometría | Punto dentro de su comuna declarada
Procedencia | catalogo_capa completo (ISO 19115-1): fuente, fecha, escala, responsable
Respaldo | pg_dump -n riesgo -Fc / pg_restore
Exportación | ogr2ogr a GeoPackage o a la geodatabase

## Slide 11
9. Del dato al mapa en ArcGIS Pro
El mapa llega al final, cuando la base ya está validada.
Conexión
New Database Connection a PostgreSQL.
Capa de consulta
Agregar v_exposicion_critica como query layer.
Simbología
Por nivel de exposición: dentro, < 500 m, 500–2000 m.
Composición
Layout con leyenda, escala, fuente y fecha.
Publicación
Exportar PDF o compartir en ArcGIS Online.

## Slide 12
10. Proyecto integrador: defensa (semana 17)
1
Comunicación técnica · 25 %
Explica el problema y la solución en lenguaje del cliente y del especialista.
2
Demostración · 25 %
Reconstruye o consulta la base en vivo y muestra el mapa en ArcGIS Pro.
3
Dominio individual · 40 %
Cada integrante responde sobre una parte que no presentó.
4
Tiempo y soporte · 10 %
15 minutos y diapositivas legibles.

## Slide 13
11. Para las semanas 14–17
Cierre
Laboratorio
Sin lab nuevo: la práctica de SQL espacial cerró el 15 de diciembre
Guía U4
★ 4.2 y 4.6 (semana 11), 4.8 y 4.15 (semana 13); el resto, práctica optativa
Evaluación
Prueba individual integradora (semana 16, sin componente práctico nuevo)
Hito P4 (8 ene) · Informe final y defensa (11–15 ene)
Lecturas
Egenhofer y Franzosa (1991)
Obe y Hsu (2021), caps. 5–9

## Slide 14
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental
Diseño de Bases de Geodatos (14504)
CONSULTAS ESPACIALES Y PROYECTO
“Responder al cliente con SQL espacial y comunicarlo con mapas”
Profesor: Ignacio Yáñez Henríquez
Unidad 4 · Semanas 14–17 · 21 dic 2026 – 15 ene 2027